АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» |
| --- | --- |
| Фактический адрес | 361045, КБР г. Прохладный, ул.Головко, 413 |
| телефон | Е-mail: pddi@list.ru ; (886631)4-22-17 |
| Курирующий (подведомственный) ОИВ | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино – Балкарской Республики |
| Вид деятельности | Предоставление социальных услуг |
| Форма собственности объекта | Государственная, оперативное управление |
| Объем предоставляемых услуг | Вместимость – 96, круглосуточно. |
| Размещение объекта | 3 - этажное отдельно стоящее жилое здание |
| Количество и назначение входов | 6 вх.: 1 - основной; 5 - запасных |
| Год постройки | 1989 г. |
| Год последней реконструкции | нет |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 300 м | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | маршрутными такси №№ 2, 3, 7, 11 остановки «Школьная» |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | да |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | да |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) | нет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
|  |  | Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет | Перепады высоты на пути движения | есть |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Условия при полной доступности (УПД) | Условия при частичной доступности (УЧД) | Категории инвалидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки | 1 м 10 см | УПД | - | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - *информация об объекте | Имеется | УПД | - | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О, С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии) | есть |  |
| *Расстояние до входа в здание от автостоянки для посетителей | 10м. | УПД | - | 50 м и менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов | 3 | УПД | - | 5% (но не менее 1 места) и более. | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина, глубина) | - | - | - | Не менее 3,5 х 5,0 м | Допустимо стандартное (2,5 х5,0 м), отмеченное знаком «Инвалид» или отсутствует | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) | 2 м 50 см | УПД | - | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -*указатели направления движения | - | - | вход хорошо заметен | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара от входа на территорию к главному входу | - | - |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - *места отдыха | Имеется | УПД | - | В наличие при длине пути по территории более 200 м на путях движения и / или у входа |  | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории) |  | нет |  |  |  |
| - высота подъема справочно | - | - | - |  |  |
| - *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м | - | - | - | Как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие поручней | О, С |
| - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | имеется | - | - | За 0,6 м до начала марша/лестницы | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша) | - | - | - | Наличие | Отсутствие, несоответствие | С |
| Пандус на рельефе |  | нет |  |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) | - | - | - | 0,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - ширина марша | - | - | - | 0,9 м и менее | Не менее 0,85 м |  |
| - уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. | - | - | - | 8 % и менее | Не более 16,5 % | К |
| Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м | - | - | - | Как минимум с одной стороны | Отсутствие, несоответствие поручней |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - | - | - | 0,65 – 0,75 м |  | К |
| -*на высоте (верхний поручень) | - | - | - | 0,8 – 1,1 м |  | О |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |
| Крыльцо или входная площадка |
| Высота крыльца №1 Справочно: 0.04 м | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки более 0,04 м необходим пандус, выше 0,15 м - на пандусе необходимы поручни При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице. При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, то ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом | - | - | - | 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом | - | - | - | 1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса | - | УПД | - | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса | - | УПД | - | Не менее 1,5 м при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не учитывается | О, С |
| *Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) | - | УПД | - | Есть при высоте более 0,45 м от уровня земли | Допустимо отсутствие | К, О, С |
| *Навес | В наличие | УПД | - | Наличие |  | К, О |
| Противоскользящие накладки/плитка | В наличие | УПД | - | Наличие |  | К, О |
| *Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) | В наличие | УПД | - | Наличие |  | Г |
| Лестница наружная |  |
| Высота ступени | 0,15 м | УПД | - | Не менее 0,15 м | Менее 0,15 м | О, С |
| Ширина ступени | 0,30 м | УПД | - | Не менее 0,30 м | Менее 0,30 м | О, С |
| Идентичность ступеней | Идентичные | УПД | - | Идентичные | Не идентичные | О,С |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу за 0,6 м до марша | - | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней | - | - | - | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон | - | - | - | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте | - | - | - | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - * завершения поручней за пределами марша | - | - | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *не травмирующие окончания с поворотом вниз или к стене | - | - | - | Наличие |  | О, С |
| Пандус наружный |  | нет |  |
| Уклон пандуса (высота/длина) в % = (H : L) х 100% | - | - | - | 8 % и менее | Не более 16,5% (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | - | - | - | 0,9 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | - | - | - | 0,8 м и менее | Не ограничена | К |
| Разворотные площадки при въезде на пандус: (указываются габариты наименьшей) |  |  | нет | - | - | - |
| -при въезде на пандус, длина х ширина | - | - | - | 1,2 х 1,2 м | не менее 1,0 х 1,0 м | К |
| Промежуточная площадка при высоте подъема более 0,8 м |  |  | нет |  |  |  |
| -промежуточная прямая, длина | - | - | - | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина | - | - | - | 0,9 м и более |  | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина х ширина | - | - | - | 1,2 х 1,2 м и более |  | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  | нет |  |  |  |
| непрерывные |  |  |  | Наличие | Отсутствие, несоответствие | К |
| с двух сторон |  |  |  | Наличие |  | К, О |
| - на высоте от поверхности марша (нижний поручень) | - | - | - | 0,7-0,9 м |  | К |
| - *на высоте от поверхности марша (верхний поручень) | - | - | - | 0,8-1,0 м |  | О |
| - *завершения поручня за пределами марша | - | - | - | Наличие | Допустимо отсутствие | К, О |
| - *не травмирующие окончания | - | - | - | С поворотом вниз или к стене |  | К, О |
| *Нескользкое покрытие марша (при намокании) | - | - | - | Наличие |  | К, О |
| Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |  | - | - | Наличие при необходимости | Мобильный подъемник при необходимости | К |
| *Звуковой маяк у входа | Не имеется | УЧД – допустимо отсутствие | - | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| Глубина | 2,10 м | УПД | - | 2,20 м и более | Менее 2,20 м | К |
| Ширина | 1,8 м | УПД | - | 1,80 м и более | Менее 1,80 м | К |
| Двери распашные, справочно | - | - | - | - | - | - |
| Двери автоматические, справочно | - | - | - | - | - | - |
| Двери одностворчатые, справочно | Имеются | - | - | - | - | - |
| - ширина дверного проема в свету | 0, 90 м | УПД | - | 0,85 м и более | Не менее 0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,015/ 0,005 м | УПД | - | 0,025 м и менее | более 0,025 м | К |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуг) |
| Лестница на уровень 1-го этажа |  | нет |  |
| Маркировка ступеней | - | - | - | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: | - | - | - | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | О, С |
| - на высоте | - | - | - | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| -* горизонтальные завершения поручня | - | - | - | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| - *не травмирующие окончания | - | - | - | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие | О, С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |
| Ширина марша | - | - | - | 0,9 м и более | Не менее 0,85м | К |
| Уклон | - | - | - | 8% и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | - | - | - | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | - | - | - | 1,2 м и более | Менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - | - | - | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К |
| - *на высоте (верхний поручень) | - | - | - | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие, несоответствие | К, О |
| - *горизонтальные завершения поручней | - | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Пандус переносной | Не требуется | - | - | - | Наличие | К |
| Подъемник для инвалидов | Не требуется |  |  |  |  |  |
| - стационарный | - | - | - | наличие | - | К |
| - мобильный | - | - | - | - | наличие | К |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) | 1,93 м | УПД | - | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки для кресла-коляски (ширина х длина) | 1,2 х 2,5 м | УПД | - | 1,2 х 1,2 м | Менее 1,2 х 1,2 м | К |
| Указатели направления движения, входа, выхода |  |  |  | На входе, на поворотах | Допустимо отсутствие |  |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | Не имеются | УЧД – допустимо отсутствие | - | Имеются |  | Г |
| Речевые информаторы и маяки | Не имеются | УЧД – приобрести тактильно-звуковой информатор Нотт | - | Имеются |  | С |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | Не имеются | УЧД – допустимо отсутствие | - | Имеются |  | Г |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | Не имеются | УЧД – допустимо отсутствие | - | Имеются |  | Г |
| *Тактильная схема | Имеется | УПД | - | Имеются |  | С |
| *Место отдыха и ожидания на каждом этаже: |  |  |  |
| - места для сидения | В наличие | УПД | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О, С, К |
| - зона для коляски | Имеется | УПД- | - | Наличие |  |  |
| *Навесное оборудование | Имеется | УПД | - | Необходимо отсутствие |  | С |
| Лестница внутренняя или перепады высот на этаже (в коридорах) |  | пороги |  |
| Контрастная маркировка ступеней | Не имеется | УЧД- окрасить пороги в коридоре жёлтым цветом | - | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице | - | - | нет | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О |
| - *горизонтальные завершения поручней | - | - | - | имеются | Отсутствуют | О |
| Пандус внутренний на этаже |  | нет |  |
| Ширина марша | - | - | - | 1,0 м и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% | - | - | - | 8 % и менее | Не более 16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина х ширина) | - | - | - | 1,2 х 1,2 м | Не менее 1,0 х 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) | - | - | - | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие | К |
| - *на высоте (верхний поручень) | - | - | - | 0,85 – 1,0 м |  | О |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  | нет |  |
| Маркировка ступеней | - | - | - | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м | - | - | - | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, С |
| - *горизонтальные завершения | - | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | О, С |
| - *не травмирующие окончания | - | - | - | Имеется |  | О, С |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные | - | - | - | Имеется при отсутствии лифта |  | С |
| Лифт пассажирский |  | нет |  |
| Кабина: длина х ширина | - | - | - | 1,25 х 1,1 м | 1,25 х 1,0 м | К |
| - ширина дверного проема | - | - | - | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м или сменная узкая коляска | К |
| -* поручни | - | - | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| *Световая информация в кабине | - | - | - | Наличие |  | Г |
| *Звуковая информация в кабине | - | - | - | Наличие |  | С |
| *Знак доступности | - | - | - | Наличие |  | К |
| *Указатели номера этажа напротив лифта | - | - | - | Наличие |  | Г |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (для доступа в зону оказания услуг) |
| Обслуживание через окно/прилавок |  | нет |  |
| Высота рабочей поверхности | - | - | - | 0,75 – 1,2 м | Допустимо несоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания – размещение кресла – коляски (глубина при фронтальном или ширина при боковом обслуживании) | - | - | - | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м | К |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |
| Ширина проема двери в свету | 0,80 м | УПД | - | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | 0,005 м | УПД | - | 0,025 м и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета | Не имеется | УЧД – повесить на стены рядом с дверьми таблички с шрифтом Брайля | из высокопрочного материала полистирол, 270х50 | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: | Имеется на двери | УЧД – перевесить на стену рядом с дверью | - | На стене рядом с дверью | В наличие (на двери, над дверью) | К, О, С, Г |
| - *размещение на высоте | 1,55 м | УЧД – разместить на высоте 1,75 м | - | 1,75 м и менее | Не учитывается | К |
| - *высота прописных букв | 0,020 м | УПД | - | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски | Имеется | УПД | 1,85 х 3,0 м | не менее 1,2 х 0,9 м | Проход не менее 0,9 м | К |
| Обслуживание с перемещением |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания | 1,20 м | УПД | - | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) | 0,45 – 1,65 м | УЧД | - | 0,30 - 1,40 м | Без ограничений | К |
| Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) | нет |  |
| Длина х ширина | - | - | - | 1,8 х 1,6 м | 1,4 х 1,4 м | К |
| Место для сидения | - | - | - | Наличие | Отсутствие | О |
| *Крючки для костылей | - |  | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | нет |  |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | - | - | - | 1% и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | - | - | - | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха | - | - | - | 2 % и более | Не учитывается | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | Не требуется | - | - | Не требуется | Наличие | К |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуг) |
| Санузел для посетителей на объектах с пребыванием более 1 часа | Имеется | УПД | - | Имеется | - | Г |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей |  | Имеется | - |  |
| *Знак доступности помещения | - | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка | - | - | - | Имеется |  | С |
| Ширина дверного проема | - | - | - | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Раковина: |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина х ширина) | - | - - | - | 1,2 х 0,7 м | Не менее 0,75 м × 1,2 м при боковом положении коляски | К |
| - *высота раковины | - | - | - | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - *опорный поручень | - | - | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| Кабины для инвалидов: |  |  | нет |  |  |  |
| - количество кабин | - | - | - | справочно |  |  |
| - *знак доступности кабины | - | - | - | Имеется | Отсутствует | К,О |
| - ширина дверного проема | - | - | - | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Габариты кабины (длина х ширина) | - | - | - | 1,8 х 1,65 м | Не менее 1,60 х 1,50 м | К |
| Опорные поручни | - | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | - | - | - | Имеются, стационарный – отсутствие зоны пересадки |  | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | - | - | - | 0,75 м и более | Не менее 0,70 м | К |
| - *крючки для костылей | - | - | - | Наличие | Допустимо отсутствие | О |